车辆排队叫号系统

招  标  文  件

招标编号：xhyh-xxzx-201801

招 标 人：湖南省湘衡盐化有限责任公司

日    期：二0一八年一月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法（综合评分法）

第四章 合同主要条款

第五章 系统需求

第六章 投标文件相关格式

- 招标公告

(另册)

第二章  投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 车辆排队号系统 |
| 1.1.2 | 项目地点 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 |
| 1.2 | 招标人 | 招标人：湖南省湘衡盐化有限责任公司 地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳 联系人：陈先生 联系电话：17775606616 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.4 | 招标内容 | 工程概况：车辆排队号系统一套 |
| 1.4.1 | 招标范围 | 车辆排队叫号系统一套，包括物流园的车牌自动识别系统一套，综合屏显、广播系统一套，服务器一台，台式电脑2台，排队叫号软件一套（含手机叫号APP，软件须从车牌自动识别系统获取车辆信息，须从公司ERP获取货物发运信息），装车点标志牌8块。网络连接由甲方提供。 |
| 1.5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.7 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 1.8 | ★项目地点和建设期限要求 | 项目地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司项目现场。 建设期限：合同签订后60日内。 |
| 1.9 | 质量要求 | 符合国家规定标准，符合甲方需求；质量保证期时间为验收合格后一年或到货18个月，以先到为准。 |
| 1.10 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，投标人购买招标文件后可自行到招标人处了解项目情况。 |
| 1.11 | 投标预备会 | (不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 1.13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.2 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 2 天前 投标人的提问方式：书面提问 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 截止时间：在投标截止时间 2 天前 招标人书面澄清发布方式：书面发布 |
| 3.4 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 15 天（日历天） |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 0 元。 |
| 4.1.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本叁份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人全称： 投标人的地址： （项目名称）投标文件在2018年1月25日9时0分前不得开启 |
| 4.1.3 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印，密封完好。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | (否 □是，退还安排： |
| 5.1.1 | 投标截止时间及递交地点 | 投标截止时间：2018年1月 25 日09时00分 递交地点：湘衡盐化公司信息中心（湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇） |
| 签字或盖章要求 | 按投标文件提供的格式签字或盖章。投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 5.1.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年1月 25 日09 时00分 开标地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司（湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇） |
| 5.2.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由本次评标委员会检…… （2）开标顺序：按递交投标文件顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共8人，其中商务组：审计1人、财务1人、法务1人；技术组：5人。 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否，推荐的中标候选人数： 有排序的第一、二、三名 |
| 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 招标控制价 | 26万元； |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 其他要求 | （1）中标通知书发出以前，中标候选人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 |
| 付款方式 | 20%预付款 30%设备款 40%验收款 10%质保金 |

投标人须知正文部分

## 一、说  明

1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标须知前附表。

1.2招标人

见投标须知前附表。

1.3招标代理机构

见投标须知前附表。

1.4资金来源

见投标须知前附表。

1.5招标内容

见投标须知前附表。

1.6 招标方式

见投标须知前附表。

1.7资格审查

见投标须知前附表。

1.8投标人资格要求

见投标须知前附表。

1.9交货地点和供货期要求

见投标须知前附表。

1.10质量要求

见投标须知前附表。

1.11踏勘现场

1.11.1投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.11.2投标人可根据情况对项目现场及周围环境进行踏勘，招标人将给予协助，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

1.11.5投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.12投标预备会

见投标须知前附表。

1.13分包

见投标须知前附表。

1.14投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

1.15质量保证期

见投标须知前附表。

1.16 联合体投标

见投标须知前附表。

## 二、招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法（综合评分法）

第四章 合同主要条款

第五章 系统需求

第六章 投标文件相关格式

根据本须知对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

2.3.4 当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终决定权。

## 三、投标文件的编制

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “项目建设合同”。

3.2投标文件的组成

投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按本项目招标文件“投标人须知前附表”中的要求进行投标报价和按“投标文件格式”中的要求填写相应报价表格。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标文件在投标人须知前附表规定的投标有效期内保持有效，投标人在此期间不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间和形式递交投标保证金。

3.5.2 投标保证金提交时间和地点按投标人须知前附表规定。

3.5.4 投标人不按投标须知要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）依据国家及招投标法规应不予退还投标保证金的其他情况。

3.6 资格审查资料（资格后审）

3.6.1 投标人除按投标须知第一部分的投标人资格要求提供相关的必备资料。并附投标须知第32款相关资料，供评标委员会评审。

3.6.2资格审查资料（详见招标公告）：

3.6.3所投类似产品“近年发生的诉讼及仲裁情况,或质量事故事件”应说明相关情况。如无前述情况，提供承诺书原件；若有，应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，事故调查及处理报告复印件，若招标人有具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.4技术要求中需提供的有关资料。

3.6.5投标须知第9.2.3条投标人资格要求的相关资料应提供完整、准确的提供，其将是评标委员会进行资格审查的必备条件。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。只有中标人中标后可以提交备选方案。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，可以推荐招标人接受该备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标承诺函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份 , 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.9投标报价

3.3.3根据招标文件第五章《技术规格及要求》规定的供货和责任范围以及合同条款所列内容等，投标人应对本标段招标货物进行报价，报价方式为：投标报价应包含设备的采购、供货（含产品价格、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试费、保修、利润、税金等所有费用）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等），软件（需求调研、设计开发、对接集成、测试、保修、利润、税金等所有费用）。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付；

3.3.4本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受；

3.3.5各投标人如有优惠声明，应体现在相应部分的投标单价中，如优惠未体现在投标单价中，则视为投标单价作同比例优惠。

3.4投标有效期

3.4.1在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期不足将被视为非响应性投标而予以拒绝，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.4.2在特殊的情况下，在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本投标须知前附表所规定数额的投标保证金；

3.5.2投标保证金为投标文件的组成部分之一；

3.5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

3.5.4本招标项目的中标通知书发出后五个工作日内，该项目未中标单位的投标保证金即可退付；

3.5.6中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后，五个工作日内予以退还；

3.5.7投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同，或因投标人在投标文件中未如实填报导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务时间、投标有效期、质量要求、技术规范和招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件数量详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本均应装订成册，并编制目录、逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 四、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的其它内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封的投标文件，招标人将有权拒绝接收，并不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5未密封的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知三、四规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

## 五、开   标

5.1开标须知

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标代理人：

法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在投标文件内）。

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标须知前附表规定的顺序进行开标。

5.1.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并作记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（8）开标结束。

5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：
　 （1）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（2）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（3）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

## 六、评   标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标方法”对投标文件进行评审。第三章“评标方法（综合评分法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1、评标过程的保密

（1）公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

（3）合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

6.3.2、资格审查

开标后，评标委员会首先应按评标办法对所有投标人进行资格审查。

6.3.3、对投标文件的审查和响应性的确定

（1）评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若单价与总价不符时，则以单价为准，修改总价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，没收投标保证金。

（2）在详细评标前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。如存在细微偏差，评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，在详细评审时对细微偏差做出不利于该投标人的量化。

（3）评标委员会对投标文件的初审内容：参照第三章评标办法。

（4）初审时如发现投标文件与招标要求有重大偏离和保留的投标，且经评标委员会以少数服从多数原则认定后，其投标文件将被拒绝。但允许投标文件在基本满足招标要求的前提下出现的细微偏差。

（5）重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离和保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3.4、询标、评标

（1） 评标委员会在审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，将向投标人进行询标。

（2） 投标人的法定代表人或其授权代表应按招标人规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。并对评标专家提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。

（3） 评标采用综合评分法。评标委员会按照客观、公正、科学、择优的原则，根据第三章评标办法对投标人进行评价。

（4） 评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并按排序推荐前三名为中标候选人。

## 七、授予合同

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

7.2.1在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1 投标人自接到中标通知书后三十天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺，与招标人签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.3.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同。招标人将依据国家招标投标的有关规定，即可直接扣罚投标保证金，同时，招标人取消该单位的中标资格，并另行选择中标人。

7.3.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的。应退还中标人的投标保证金，但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

7.4 、招标结束

7.4.1 中标人与招标人签订合同后即为招标结束。

7.4.2 招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。招标人对决标结果不负责解释。

7.4.3 中标人的投标保证金在签订合同后退还。

## 八、招标失败

8.1招标失败

投标人少于3个或者所有投标被否决的，经核准后可不再进行招标。

第三章  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织与监督

评标工作由招标人按照相关规定组织的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为有关技术、经济等方面的专家。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）报价算术性修正；

（4）投标人的商务评审；

（5）投标文件的投标报价；

（6）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、评标前准备

评标委员会评标前应当熟悉招标文件和评标办法，包括熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

3、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务评审和投标报价评审：

1）投标人的投标资格条件不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；

2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4、报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）若正本与副本不一致时，以正本为准。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，否决其投标。

符合性审查或报价算术性修正予以废除的投标文件不再进入后续评审。

5、评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行详细评审。

评标专家必须在规定的分值内打分，否则评分无效。评标分投标报价、技术和商务评审三部分。采用百分制综合评分。

（1）、投标报价

报价评审应以各投标人的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

（2）、技术评审

评标专家对各投标文件的技术部分经充分审核、讨论后，由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。

（3）、商务评审

评标专家应对商务部分的公司实力、运营情况、信誉、售后服务和对招标文件的响应情况等进行全面审阅和对比分析。

以上三项内容得分之和为各投标人的最终综合得分。由指定专人进行计算和复核，评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。

6、评分细则

| 类别 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 投标报价 | 30 | 以所有投票人平均报价为25分，最高得分30分，最低得分20分，投标人的价格得分统一按公式计算： 高于平均价：报价得分＝25-（投标报价-平均价）/（最高报价-平均价）*5，最低得20分； 低于平均价：报价得分＝25+（平均价-投标报价）/（平均价-最低报价）*5，最高得30分； |
| 商务评审 （15分） | 注册资金 | 3 | 1.代理商注册资金大于等于100万，得3分； 2.代理商注册资金大于等于50万，得2分； 3.代理商注册资金小于50万，得1分。 |
|  | 公司的资质 | 2 | 具有《系统集成资质证书》省级得2分；其他等级证书得1分。 |
|  | 售后服务 | 2 | 售后服务承诺满足招标文件要求，且完善的得2分；否则酌情给分，但最低得1分。 |
|  | 建设期 | 2 | 建设期：满足招标文件要求得2分；否则酌情给分，但最低得1分。 |
|  | 成功案例 | 6 | 有成功建设类似的10万元以上的项目，每个项目得2分，最多得6分（须提供合同原件和需求单位出具的软件验收合格的验收报告或使用单位出具的软件运行正常的证明） |
| 技术评审 （52分） | 系统总体方案 | 10 | 按照设计方案合理性及先进性排序打分。最低6分 |
|  | 业务流程图及数据流程图 | 10 | 提供清晰、明了、准确的业务流程图和数据流程图：10分 提供基本准确的业务流程图和数据流程图：3-8分； 没有提供或错误的业务流程图和数据流程图：0分； |
|  | 功能模块描述 | 10 | 对各个模块的全面、准确的功能描述：10分（完整、准确者得10分，其他酌情递减；没有或错误对各模块的功能描述：0分）； |
|  | 系统整合 | 8 | 在系统设计中提供合理的接口与甲方内部系统连接方案：8分(最优者得8分，其他酌情递减，未提供相应的数据接口的至少扣2分）； |
|  | 系统安全 | 8 | 提供完善、合理、可操作性强的系统安全解决方案，是否提供系统运行监控相关的方案8分（解决方案最优者得8分）； |
|  | 源代码及知识产权 | 6 | 按招标文件要求承诺了开放源代码相关及知识产权要求的得6分，其他不得分。 |
| 评委对文件的满意度 （3分） | 3 | 评委根据投标文件响应程度，参数准确，设备整体配置合理性，标书制作清晰度、有序度、规范化程度等进行评分（最低1分，最高3分）。 |

7、经评审后的有效标少于三家时，如评标委员会认为其投标价格合理，则可以继续评标，否则评标委员会可否决所有投标，招标人将依法重新招标。

8、评标委员会根据综合得分由高到低对投标人进行排序，依次推荐综合得分高的前三名为中标候选人。

9、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐得分排序前三名（综合得分从高到低进行排序）中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

四、评标结果按照相关规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照相关的规定向有关监督部门提出投诉。

五、注意事项

1、投标文件中如有虚假内容者将导致废标或取消中标人资格。

2、本次报价采用一次性报价，各投标人如有优惠声明，应体现在相应部分的投标单价中。

3、评标时间必须满足保证评标工作质量的需要。

第四章    合同条款

甲  方：

乙  方：

经过国内公开招标，乙方                  成为                       项目（招标编号：            ）的中标方。甲乙双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

# 一  所需设备名称、规格及价格，及软件各功能模块名称、功能说明及价格

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| WBS | 软件模块 | 功能说明 | 工作量(人天) | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

说明：此费用包括乙方将设备运到买方指定位置并安装调试和验收等所有费用，及软件开发过程中需求调研、设计开发、测试验收、保修等全过程所有费用。

# 二  技术资料：

乙方方应向用户提供以下技术文件：

1、 设备使用手册、安装使用指南、维护维修（含线路图）说明书或服务手册。

2、 设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；

3、 设备中文操作手册、安装、调试及使用说明书；

4、 出厂检验证书、合格证、设备样本（产品彩页）、权威性检验报告；

5、 进口货物的合格证、保修卡、装箱单、附件目录等其他相关技术资料等；

6、 须提供海关报关单（如为进口设备）；

7、 软件源代码、数据字典、开放程序接口。

8、 软件系统安装包。

9、 系统管理员操作手册。

10、系统用户操作手册。

# 三  质量保证：

1、 制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系。产品应符合国家标准和行业标准。

乙方必须遵守《产品质量法》，乙方应对质量保证体系做出说明。

2、 乙方严格按照招标文件要求提供符合国家技术标准的产品。

3、 乙方必须保证提供的设备是全新的，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。

# 四  交货时间、地点：

1、 设备交货时间：合同签定15日内；

2、 软件交货时间：合同签定60日内；

3、 交货地点：湖南省湘衡市珠晖区茶山坳镇湖南省湘衡盐化有限责任公司

五  安装与验收：

1、 乙方应负责设备的安装、调试。

2、 验收地点：用户单位。

3、 验收由甲方组织有关专业人员，按招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。乙方在投标书中应答的仪器、配置和仪器性能指标，将视为用户最终验收的配置和指标，所有设备必须提供商检合格的证明文件。

4、 乙方负责软件系统的开发、测试。

5、 甲方组织有关专业人员及用户，按照招标文件的性能指标、功能需求及行业相关标准进行验收。

# 六  培  训：

乙方负责对甲方的有关使用、维护、维修人员进行安装、操作、维护维修培训，培训由乙方组织现场培训；被培训人员所需的资料等费用及培训所需的费用由乙方承担。免费提供现场培训，以保证甲方工作人员掌握设备各种使用操作；

# 七  特殊工具：

乙方应向买方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在合同价格之内。

# 八  质保期：

质保期为验收合格后 12个月（各品目有具体要求的按照设备要求）。在质保期内，设备如有质量问题，乙方应免费更换；软件出现问题，乙方应免费及时修复。

# 九  备品备件：

1、 乙方应提供按出厂标准供应的备品备件清单。

2、 乙方应提供设备质保期所需的备品备件清单，该备品备件应随机附带，价格包括在合同价格之内。

# 十  售后服务：

1、 在设备的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，乙方应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的头三个月内，同一台设备出现第二次质量问题，乙方应免费整体更换。乙方须在质保期内应免费提供备件并终身维修。

2、 乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

3、 乙方在接到买方报修通知后，须在响应时间内修复，在24小时外或紧急情况下未能修复，提供具有同样功能机器供使用单位使用，以确保正常工作。如果乙方收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

# 十一  支  付：

1、 支付方式：20%预付款 30%设备款 40%验收款（乙方开具合同全款17%增值税专用发票） 10%质保金。

2、 付款单位：湖南省湘衡盐化有限责任公司。

十二  违约责任

乙方如迟延完工的, 每超期一天, 乙方赔偿甲方项目总金额的千分之一。但不可抗拒因素造成迟延的情况除外。

# 十三  其  他：

标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

1、 本合同经双方签字盖章生效。合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

2、 合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

3、 下列文件属合同的依据和附件：

a、文件、补充说明及中标通知书；

b、投标书、投标补充说明、服务承诺；

4、 在本合同签订三十天内，买方若增加购买数量，仍按本合同单价执行。

甲  方：                        乙  方：

（盖章）                       （盖章）

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：

帐    号：

合同签订日：   年   月   日

第五章  系统需求

一、目标：

加强公司运输车辆的科学调度管理，以实现有序高效的汽车调度、产品装车的发运作业。

二、公司发运作业现状

湖南省湘衡盐化有限责任公司，位于湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇，年产盐产品240万吨，产品经火车、汽车、船等运输至全国各地。本车辆排队叫号系统只针对汽车运输的调度管理。

公司有一个物流园停车场及仓库8个装车点（新小包、老小包、大包、吨袋、大包芒硝、吨袋芒硝、散盐、粉盐），停车场、门卫及仓库装车点有网络互连，装车点为无线网络。

运输车辆先进入物流园停车场，从ERP系统打印发运单，确定装车点，排队等待。

装车点仓库保管员向物流园叫车，物流园放行该队列的第一辆车，车辆从物流园出发，至对应仓库，仓库门卫核对车辆相关信息，符合者准予入库，车辆进入对应装车点，开始装车流程（正常情况下，每个装车点保持2辆车辆，第一辆装车，第二辆等待；特殊情况，在不影响其他发运作业情况下，可呼叫多辆车）。第一辆车辆装车完毕并出库，第二辆车开始装车，仓库保管员再向物流园叫车,直到完成当天发运工作。

三、技术要求：

1、硬件设备：

（1）车牌自动识别系统：捷顺品牌，一进一出，进出分开立杆，车道宽度约6米，正常情况下车牌识别率≥99%,200万像素，位置物流园。

（2）综合LED屏显：显示8个队列排队信息及叫号信息，位置物流园。

（3）广播系统：语音广播车辆叫号信息，位置物流园。

（4）服务器：联想ThinkServer RD350一台，位置中心机房。

（5）台式电脑：联想扬天T4900C，i3/4G/500G（1T）/20寸，2台，位置门卫。

（6）网络：甲方提供。

2、软件：

软件要求：

（1）B/S+APP模式，SQL Server数据库。

（2）APP支持安卓和iSO系统，电脑操作端支持360浏览器及ie浏览器。

（3）系统对接车牌自动识别系统及ERP系统。

功能详细说明：

（1）车辆排队功能：

车辆开始排队的必须条件：

A、车辆入园（对接车牌自动识别系统）；

B、从ERP系统打印出发运单（对接ERP）

排队方法：

对接ERP获得信息：车牌号、品种、数量、装车点。根据装车点获得队列号：A新小包、B老小包、C大包、D吨袋、E吨袋芒硝、F大包芒硝、G散盐、H粉盐，并自动生成队列内的顺序号。例如每天的第一台运输吨袋的车辆，它的排队号是D001。

（2）叫号功能：

仓管员使用APP操作，APP显示8个队列(装车点)，选中某一队列时，显示当天该队列的已装车的数量、排队等待汽车的数量、在库的车辆信息（可显示多条），对于车辆有“完成”按钮（完成后，非拼车的车辆可以直接出库，拼车的车辆信息自动进入下一个装车点的在库信息），对于本队列有“叫车”按钮。

（3）门卫放行功能：

门卫使用电脑浏览器操作，有3个门卫，

包装厂门卫对应的装车点：B老小包、C大包、D吨袋、E吨袋芒硝、F大包芒硝、G散盐；

南大门门卫对应的装车点：A新小包、H粉盐；

制盐厂门卫对应的装车点：H粉盐（需先穿过南大门，然后过制盐厂门）。

仓管员叫号后，对应装车点增加一个车辆信息，门卫核对车辆及相关信息后，点击“入库”操作，车辆状态变为“在库”；完成装车的车辆，经门卫核对相关信息后，点击“出库”，完成该车的排队叫号流程。

（4）通知功能：

LED综合屏显，系统看板，显示每个装车点车辆排队及装车信息。

叫号时，LED和广播通知司机：“请D001车牌号湘A12345去装货点D吨袋区装车”

（5）人工异常处理功能：

A、业务员：已入物流园但未识别到的车辆，手工添加到队列。

B、业务员：放弃运输车辆排队信息的删除。

C、物流主管：VIP车辆的插队功能

（6）系统自动进行的异常处理

A、  拼车功能：一台车装需要在多个装车点进行装货时，则首先排入队列短的队尾，装完第一个品种后，自动插入第2个装车点队列，并且是“在库”状态。

B、  过号处理：过号后（叫车10分钟后，车辆未经门卫入库，则为过号，判断时间可调整），系统自动呼叫下一车辆，本车辆保持队首位置。

- 每天的初始化：将前一天已排队但未完成装车的车辆，自动排入今天的队列。

（7）其他功能

A、报表功能：日报、月报、年报。

B、用户管理、权限设置。

C、操作日志：操作记录。

D、数据备份还原功能。

第六章  投标文件相关格式

正本或副本

XX项目

投

标

文

件

招 标 人 名 称：

投 标 人 名 称：                        （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                 (签字或盖章)

日期：    年     月    日

目     录

附件1     投标函

附件2     开标一览表

附件3     设备简要说明一览表

附件4     商务条款偏离表（格式）

附件5     技术规格偏离表（格式）

附件6     售后服务承诺书

附件7     投标人的资格、资质证明文件

附件8     投标人认为需要提供的其它资料

附件9    关于项目投标电子文档与纸质文件一致的承诺书

说明：本章内容仅为投标人编制投标文件的参考格式，如本章内容与文件正文有任何差异，均以文件正文为准。

附件1  投 标 函

致招标方：

（投标单位全称）授权______（全权代表姓名）______________（职务）为全权代表，参加贵方组织的           （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对_________________进行投标。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本1份，副本一式3份，电子文档一份（U盘存储）。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标时间起    天内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

三、按招标文件要求投标报价为           （人民币大写），详见开标一览表。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、如果在规定开标时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可被贵方没收。

七、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何投标。

八、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

九、我方承诺：招标人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

十、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

十一、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________       邮编：_________________________

电话：___________________       传真：_________________________

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件2  开标一览表（格式仅参考）

招标项目名称：___________________         招 标 编 号：___________________

| 序号 | 投标标的物名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 | 小写：元人民币整 |
|  | 大写：元人民币整 |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注： 1、总报价为项目最终完成验收合格后所有费用（须按品目分别填写）；包含设备运输、安装、调试、验收等相关费用；

# 2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请在开标报价一览表上“投标人名称”加盖投标人单位公章，否则无效；

4、此表在投标文件中体现，并另复制一份单独封装在一个小信封，将此信封与正本投标文件一同密封在同一标注有“正本”字样的密封袋中递交；

5、此必须为法定代表人或授权代表签署。

附件3  货物简要说明一览表（格式仅参考）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件4  商务条款偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件5  技术规格偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注：该表请按招标文件技术规格各条逐项填写，按实一一应答。

附件6  售后服务承诺书（格式仅参考）

投标人应提供在本项目下售后服务的方法、质保期、费用、联系方式、服务内容等。

1、所有设备整机保修   年（有特殊要求的除外），质保期内免费维修。

2、本省如有维修点的：应有维修工程师每季度定期巡视并对设备进行校准（校准品由中标方提供）。

3、设备出现故障，接到使用方通知后2小时响应；24小时解决问题（提供设备零配件及易耗品）。

4、生产厂家如果设备升级，乙方应免费对设备升级。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件7  投标人资格、资质证明文件

目        录

投标申请人须知

表1   营业执照（复印件加盖单位公章）

表2   经中介机构审计的上年度财务审计报告（复印件加盖公章）

表3   法定代表人身份证明或法人代表授权书（原件）、授权代表身份证（复印件加盖公章）

表4   制造商的授权书及维保函证明（原件）

表5   投标人基本情况说明

表6   主要用户和业绩（提供合同复印件并加盖公章）

须       知

1.1对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.2资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.3投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

1.4投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.5全部的文件应提供正本一份，副本四份，电子文档一份（U盘）按投标人须知规定封装。

表1  营业执照

（复印件加盖单位公章）

表2  经中介机构审计的上年度财务审计报告

（复印件加盖公章）

说明：上一年度经会计师事务所审核盖章的财务审计报告（只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、损益利润分配表复印件，新成立的公司提供最近月份的财务报表）。

表3  法定代表人授权书（原件）

授权代表身份证（复印件加盖公章）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_________________________________（单位名称）的法人代表____________（法人代表姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与项目                （招标编号） 招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同的中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址______________________________________________________

邮编______________电话_________________传真________________

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：1、无投标人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2、如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明。

表4  制造商授权书（原件）

：

我们____________（制造商名称）是按___________（国家名称）的法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____________（制造商地址）。兹指派按___________（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_________（贸易公司地址）的______________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第_______号招标邀请要求提供的由我方制造的_______（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3） 我方兹授予_______________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于___________年_____月_____日_______________签署本文件，____________（贸易公司）于_________年_____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                       出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：  正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

表5  投标人基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

# （一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）投标人在湖南地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

# （二）投标人简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业生产经营场所、拥有的生产经营设备，及现有技术人员等

（3）企业生产经营情况、财务现状等

（4）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

# （三）投标人认为需要说明的其它情况：符合招标文件要求的证明材料。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

表6  主要用户和业绩

（提供合同复印件并加盖公章）

投标人名称：

| 序号 | 用户名称 | 联系方式 | 所供货物名称 | 数量 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

附件8  投标人认为需要提供的其它资料

（复印件加盖单位公章）

附件9  关于项目投标电子文档与纸质文件一致的承诺书

致     （招标人）        ：

本单位所投标的                     项目招标文件电子文档与纸质文件一致。

特此承诺！

投标单位：（公章）

授权代表：（签字）

联系电话：

（注：此承诺书须在投标文件中体现，否则，投标无效）

招标文件附件10

1、投标保证金退还申请函

投标保证金退还申请函

衡阳市建设工程投标保证金专用帐户：

我公司参加             （项目名称）的投标活动，现投标活动已结束，现申请退回投标保证金            （金额）。

我公司帐户：

户名：

帐号：

开户行：

（单位名称）（公章）

年     月     日

- 投标保证金收据

格式各公司自行提供，盖公司财务章。

格式如下：

今收到衡阳市公共资源交易中心投标保证金专用账户“XX项目XX标段”退回的投标保证金XX元。

注：投标保证金退还申请函及投标保证金收据须单独于开标当天递交给招标代理公司。