# 制盐Ⅳ组罐芒硝外墙维修项目询价公告

1.询价条件

制盐Ⅳ组罐芒硝外墙维修项目建设资金来自自筹资资金，项目业主为湖南省湘衡盐化有限责任公司，现对该项目进行询价。

### 2.项目概况与询价内容

2.1  项目名称：制盐Ⅳ组罐芒硝外墙维修项目。

2.2  建设地点：湘衡盐化有限责任公司内。

2.3  询价内容：年均综合现值。

2.4  工期要求：30天。

2.5  质量要求：工程合格标准。

2.6  保修要求：质保期1年，质保期过后4年内，供应商提供维修服务等工作，满足工程合格标准，甲方按年支付相应费用。

### 3.供应商资格要求

3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

3.2  具备建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

4.响应文件的递交

4.1  时间：2021年3月31日 ～ 2021年4月 4 日每日上午8：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间，节假日除外），逾期不予受理。截止日期2021年4月 4 日上午12:00分。

4.2  地点：

4.3  供应商递交的响应文件包括：（1）法人授权委托书;（2）企业法人营业执照副本复印件;（3）资质证书副本复印件;（4）报价清单（明细）。

4.4  评审时间为2021年4月 4日15时00分；评审地点为：公司会议室。

5.联系方式

项目业主： 湖南省湘衡盐化有限责任公司

地    址： 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇

联 系 人： 陈金松

电    话： 13975434401

制盐Ⅳ组罐芒硝外墙维修项目

- 项目内容：

Ⅳ组罐芒硝床外墙因芒硝腐蚀，部分墙砖脱落，面砖起壳掉下，危及下方过路行人及作业人员的安全，需及时进行整改。初次工程内容如下：

1、吨袋包处墙体拆除（运距3km）：6.7*5.5*0.24=8.84m3

2、M10混合沙浆补墙体：6.7*5.5*0.24=8.84m3

3、水泥砂浆抹面6.7*5.5=36.85m2

4、外墙面砖及抹灰层拆除：14.2*14.5+14.5*0.4+4.0*5.0=231.7m2

5、补水泥砂浆及面砖100*100：14.2*14.5+14.5*0.4+4.0*5.0=231.7m2

6、天沟底板刮胶、乳胶漆各两遍：1.2*28.8=34.56m2

7、外墙双排脚手架：18.0*14.5+6.7*5.5=297.85m2

8、外墙沉降缝盖不锈钢板14.5M

二、工程合格标准（有效使用）

三、本工程质保期1年。乙方应承诺在质保期满后4年内为该项目提供维修服务等工作，确保达到甲方工程合格标准。甲方按年支付相应的维保费。

四、本次项目报价方式、付款方式：

（一）、供应商报价方式：

项目初次建设费控制价70000元，各年度维保费自主报价

| 项目初次建设费用 | 第二年维保费 | 第三年维保费 | 第四年维保费 | 第五年维保费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B1 | B2 | B3 | B4 |

（二）、付款方式：

1、项目初次建设费：工程竣工验收合格后付70％，第一年末付25%，第五年末付5%，（凭承包方开具增值税专用发票）。

2、年度维保费：按供应商报价，分别在质保期过后第一年末、第二年末、第三年末、第四年末支付。

五、评标办法：按以下方法测算年均综合现值成本，以年利率7.93%计算资金时间价值。

| 时间 | 竣工验收合格 | 第一年末 | 第二年末 | 第三年末 | 第四年末 | 第5年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | A*70% | A*25% | B1 | B2 | B3 | A*5%+B4 |
| 折算金额 | A*70% | （A*25%）/(1+7.93%） | B1/(1+7.93%）² | B2/(1+7.93%）³ | B3/(1+7.93%）4 | （A*5%+B4）/(1+7.93%）5 |

折算金额合计     元，工程整体使用年限5年，平均每年综合现值    元。

年均综合现值最低的供应商中标。

六、工程工期为30天。